## Slide 1
赛题2 · 动态负载感知调度
昇腾 NPU 推理集群
动态负载感知调度系统
suan-router：OpenAI-compatible router for vLLM-Ascend
5
真实 Ascend NPU
NPU 3-7
8
正式实验分组
exp1-exp8
0
fake 进入主结论
只作开发夹具
7B
泛化补充
Qwen2.5-7B
核心能力
真实负载感知
平滑权重迁移
故障摘除与恢复
初赛提交材料：设计方案、技术路线图、5分钟以内原型展示视频
Notes: 开场：说明本项目面向赛题2，核心是对真实 NPU 推理集群做动态负载感知调度。

## Slide 2
视觉策略
浅色技术汇报风格：克制、清晰、证据优先
参考现代企业设计系统的浅色背景、色彩角色和低噪声数据可视化。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
02
白/灰分层背景
白底、浅灰工作区、细边线
蓝/青主色
用于系统路径、指标流、架构连接
绿表示优化
用于健康、通过、性能提升
琥珀/红色限制使用
用于策略提醒、热点和风险
版式类型
封面 hero / 双栏解释 / 中央架构图 / 数据对比页 / 时间线 / 证据矩阵 / 提交清单
参考：IBM Carbon、Microsoft Fluent、Material 3 与 Atlassian 的浅色中性色、角色色和可访问性配色思路。
Notes: 说明这版 PPT 采用浅色数据产品风格，不做炫技背景，而是让架构、公式和实验数据更容易读。

## Slide 3
赛题对齐
三项评分标准如何落到系统与实验
把创意、算力网特性和可行性都映射到可验证交付物。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
03
创意新颖性 30%
P2C + smooth WRR + balanced 探测份额；不是只做静态轮询。
算力网特性 40%
vLLM 指标、健康、capacity 与资源池共同决定实时权重。
方案可行性 30%
真实 Ascend 910B NPU、OpenAI 接口、完整 runbook 与数据入仓。
0%
热点节点流量
exp2 P2C
2.37%
降容稳定占比
理论 2.44%
0.02%
故障稳定期占比
NPU5 摘除
Notes: 本页讲评审标准：不是堆功能，而是把每个评分维度都对应到真实实验。

## Slide 4
问题定义
热点效应：静态轮询看不到真实后端状态
后端 capacity、健康状态和外部压力在推理服务中持续变化。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
04
NPU3 热点
静态份额 20%
NPU4 空闲
静态份额 20%
NPU5 空闲
静态份额 20%
NPU6 空闲
静态份额 20%
NPU7 空闲
静态份额 20%
风险：热点节点继续被选中，尾延迟放大；空闲节点却无法有效承接流量。
Notes: 讲清楚为什么静态轮询不够：它不知道 NPU3 正在被外部压力打满。

## Slide 5
系统架构
Router 前置 vLLM-Ascend 后端
OpenAI-compatible 数据面、管理面、metrics 与资源池隔离分层设计。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
05
Client
/v1/chat/completions
suan-router
8180 data
8181 admin
/metrics
X-Resource-Pool
NPU3
vLLM
NPU4
vLLM
NPU5
vLLM
NPU6
vLLM
NPU7
vLLM
负载输入：health / capacity / inflight / vLLM running & waiting / KV cache / latency EWMA
Notes: 本页讲架构：router 是前置网关，不改客户端接口，也不侵入模型服务。

## Slide 6
核心算法
动态目标权重 + smoothStep 有效权重
既能响应负载，又避免硬切换。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
06
load_score = f(util, queue, inflight, KV, latency)
headroom = 1 - load_score
desired_weight = capacity × headroom
effective += (desired - effective) × smooth_step
后端状态机
active
drain
off
recover
active
P2C：按有效权重采样两个候选，选择 load score 更低者。
balanced P2C：保留少量探测份额，便于热点消退后恢复。
Notes: 讲算法两层：目标权重响应真实负载，有效权重做平滑。

## Slide 7
技术路线图
从可观测信号到调度决策，再到真实 NPU 验证
每一步都有对应代码模块和实验。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
07
1
指标接入
metrics、健康、并发
2
动态权重
capacity × headroom + smoothStep
3
安全状态机
冷却、摘除、慢启动
4
实验证据
exp1-exp8 真实 NPU 数据入仓
Notes: 本页用于初赛的技术路线图，讲从信号到调度再到验证。

## Slide 8
真实实验 · 热点避让
NPU3 外部压力下，P2C 自动避开热点
SWRR 不配置 metrics，作为静态基线；动态组读取 vLLM /metrics。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
08
NPU3 测量流量占比
SWRR
19.96%
P2C
0%
balanced
3.94%
1
remote_utilization
P2C 读到满载
158.73ms
P2C p99
SWRR 178.44ms
结论：动态调度将热点节点流量从约 20% 降到 0%；balanced P2C 保留受控探测份额。
Notes: 重点数据：SWRR 19.96%，P2C 0%，balanced 3.94%。

## Slide 9
真实实验 · 平滑降容
capacity 10 -> 1 -> 10：新请求迁移但不强制中断
稳定降容窗口接近理论占比，且全程 0 错误。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
09
0%
10%
20%
0s 30s 降容 80s 恢复 120s
2.37%
稳定降容占比
理论 2.44%
0
29,748 请求
错误数
smoothStep=0.25 参数敏感性：稳定降容 2.31%，误差 0.13pp
Notes: 平滑迁移是赛题硬要求。本页讲数据逼近理论占比且 0 错误。

## Slide 10
真实实验 · 高可用与资源池隔离
故障摘除、恢复慢启动、noisy neighbor 隔离
故障实验只操作指定容器，不影响其他任务。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
10
故障恢复
故障前
NPU5 正常均衡
20.06%
故障稳定期
NPU5 已摘除
0.02%
恢复末段
slow-start 回归
19.80%
全过程 72,794 请求，3 错误
资源池隔离
default 池：28,218 请求，0 错误
isolated 池：1,592 长请求承压
Notes: 讲清楚高可用和资源池隔离两类能力。

## Slide 11
补充实验 · 7B 泛化
Qwen2.5-7B 单卡后端上，热点避让仍然成立
回应“只验证小模型”的质疑；如实说明 p95 不作为优势结论。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
11
NPU3 流量占比
SWRR
19.81%
P2C
0%
balanced
3.64%
吞吐 / p99
SWRR
77.51 QPS
p99 279.10ms
P2C
92.51 QPS
p99 222.68ms
balanced
95.13 QPS
p99 214.18ms
结论：动态组在吞吐和 p99 上优于基线；p95 未夸大，报告中如实说明。
Notes: 7B 实验用于补跨模型证据，不把 p95 包装成优势。

## Slide 12
初赛提交
设计方案、技术路线图、原型视频与真实数据均已归档
可选择代码仓库提交；视频上传至项目数据集。
suan-router / Ascend NPU 3-7 / vLLM-Ascend
12
设计方案
README.md + docs/final-report.md
技术路线图
docs/experiments.md + docs/optimization-and-validation.md
原型视频
docs/demo/prototype-demo-final.mp4
真实实验数据
bench/results/formal/analysis + exp1-exp8
安全边界：不杀无关任务；只清理自己启动的 router PID；7B 临时容器实验后删除释放 NPU。
Notes: 结尾：说明材料对应初赛要求，可直接仓库提交，视频上传数据集。